Incubadora mod. Cosmo EVO

| Capacidad huevos (aprox.) | ORGANISMO + Hatcher |
| --- | --- |
| Gallina - pato salvaje - Mallard | 70-72 |
| Faisán | 96-104 |
| Red pierna | 112-120 |
| Perdiz - Codorniz | 150-180 |
| Turquía - Pato | 62-64 |
| Ganso | 30-36 |

| Datos técnicos |
| --- |
| Fuente de alimentación | V Hz | 230 ~ 50-60 |
| Consumo de energía | Watt. | 185 |
| Tamaños | mm | 640x530x400H |
| Peso neto | Kg | 9,5 |

La constante y continua investigando para obtener más y más sistemas innovadores, que cumplan plenamente con las necesidades de los clientes - cada vez más orientada a la utilización de productos tecnológicamente evolucionado más - nos ha llevado a hacer otro paso hacia la modernidad mediante la creación del nuevo modelo de  COSMO EVO .  Representa la parte superior de la Generación Nueva gama y se caracteriza por una gran variedad de equipamiento de serie.

PANEL DE CONTROL 
La unidad de control electrónico con pantalla LCD retroiluminada permite la gestión - con un uso muy fácil - la gama completa de parámetros avanzados se enumeran a continuación:
5 ° C a 45 ° C (0.1 ° C de precisión decimal) es regulado por rango de temperatura LCD de la unidad de control electrónica con controlador proporcional-integral-derivativo (PID). Que Proporciona una temperatura absoluta precisión dentro de la incubadora;
° C / ° F conversión inmediata;
Máxima alarma de temperatura;
La unidad de control LCD electrónico puede realizar la lectura digital de humedad expresado en% de humedad relativa (rango 20-99%) y, si está conectado a un humidificador de ultrasonido externo, es un sistema automático de super-moderno digitalmente regulada por humidificación;
la intensidad de ventilación es completamente ajustable y digital según las fases de incubación;
Selección de Idiomas: Italiano / Spagnolo ..

DOBLE T / H SONDA 

Sensores de humedad y temperatura dentro de la máquina están completamente separados y desconectados de maximizar la exactitud y fiabilidad de lectura ..

Automático de la humedad 

ultrasonido automático y humidificación externa se rige por el control electrónico

COSMO H / W:

El nuevo "Cosmo" modelo ha sido bien concebida y diseñada no sólo para la fase de incubación, pero también para incubar y pollitos de las fases de destete. Gracias al nuevo sistema de control LCD desarrollados, el nuevo modelo "Cosmo H / W (para incubar / destete)" permite manejar fácilmente y con precisión varios parámetros avanzados como la temperatura, la humedad y la intensidad de ventilación, importante y condiciones esenciales para incubar bien darse cuenta y el destete fases.

La seguridad de los componentes eléctricos se ajusta plenamente a las normas de la CEE y el panel de control fuera de la incubadora ayuda a evitar cualquier problema con los componentes eléctricos derivados de la humedad y condensación.